## Slide 1
实验五：简单路由程序设计
e7d195523061f1c074694c8bbf98be7b1e4b015d796375963FD28840057458461C7CA0DAD340D15583DEDFC2E3241C4F392EF3A8B4D067B40CF4F149DD7E51F346B0CAB1BCCF6DB2480C67273C6C9E4CE0F3004E5C3397E9DBB399E827F1A1B4315D31B4A1FB924AA6F0CE797FFD0048F7FA626F7785968C67936054B24ADCC2455D90D09048EC83
第四组：张永豪、于成俊、温博淳、夏光平、臧江豪、刘璞睿

## Slide 2
设计思路
开发与实现过程
测试方法与过程
Directory Contents
e7d195523061f1c074694c8bbf98be7b1e4b015d796375963FD28840057458461C7CA0DAD340D15583DEDFC2E3241C4F392EF3A8B4D067B40CF4F149DD7E51F346B0CAB1BCCF6DB2480C67273C6C9E4CE0F3004E5C3397E9DBB399E827F1A1B4315D31B4A1FB924AA6F0CE797FFD0048F7FA626F7785968C67936054B24ADCC2455D90D09048EC83

## Slide 3
设计思路
路由器工作流程如右图所示，具体过程为：
首先我们获取网卡列表以及对应信息，之后打开网卡，获取本机MAC地址，并且初始化路由表，在路由表中添加直接投递的表项，之后进入循环，
进行接收信息以及转发信息。在接收消息中，筛选接收到的消息类型（只考虑ARP和IP）若为ARP，则判断是否为发出的ARP请求的回应，若是则添加MAC地址到ARP表中，并组装报文，反之丢弃。
若为IP类型，则获取消息的MAC地址，如果消息的目的MAC地址不是本机，则丢弃，如果目的MAC地址以及目的IP地址全部指向自己，则接收，如果目的MAC地址是本机，但IP地址不是本机，则转发。之后查找路由表的对应的下一步IP，若没找到，则丢弃；若找到，则进行下一步。之后查看ARP表，看是否有下一跳IP地址的MAC地址，若没有，则发送ARP请求获取MAC地址，若有，直接返回。
之后进行组装报文，对于接收到的信息进行修改，将SrcMAC变为本机的MAC，将DesMAC变为下一跳的MAC。若TTL=0，则返回报文，不转发。若TTL>0，则-1，重新计算校验和。
最后发送消息。重复线程的循环。
e7d195523061f1c074694c8bbf98be7b1e4b015d796375963FD28840057458461C7CA0DAD340D15583DEDFC2E3241C4F392EF3A8B4D067B40CF4F149DD7E51F346B0CAB1BCCF6DB2480C67273C6C9E4CE0F3004E5C3397E9DBB399E827F1A1B4315D31B4A1FB924AA6F0CE797FFD0048F7FA626F7785968C67936054B24ADCC2455D90D09048EC83

## Slide 4
开发与实现过程——报文结构的定义
e7d195523061f1c074694c8bbf98be7b1e4b015d796375963FD28840057458461C7CA0DAD340D15583DEDFC2E3241C4F392EF3A8B4D067B40CF4F149DD7E51F346B0CAB1BCCF6DB2480C67273C6C9E4CE0F3004E5C3397E9DBB399E827F1A1B4315D31B4A1FB924AA6F0CE797FFD0048F7FA626F7785968C67936054B24ADCC2455D90D09048EC83
ARP报文结构：
IP报文结构：
ICMP报文结构：

## Slide 5
开发与实现过程——表项结构的定义
e7d195523061f1c074694c8bbf98be7b1e4b015d796375963FD28840057458461C7CA0DAD340D15583DEDFC2E3241C4F392EF3A8B4D067B40CF4F149DD7E51F346B0CAB1BCCF6DB2480C67273C6C9E4CE0F3004E5C3397E9DBB399E827F1A1B4315D31B4A1FB924AA6F0CE797FFD0048F7FA626F7785968C67936054B24ADCC2455D90D09048EC83
路由表表项结构：
路由表结构：
ARP表结构：

## Slide 6
开发与实现过程——打开本机网卡
e7d195523061f1c074694c8bbf98be7b1e4b015d796375963FD28840057458461C7CA0DAD340D15583DEDFC2E3241C4F392EF3A8B4D067B40CF4F149DD7E51F346B0CAB1BCCF6DB2480C67273C6C9E4CE0F3004E5C3397E9DBB399E827F1A1B4315D31B4A1FB924AA6F0CE797FFD0048F7FA626F7785968C67936054B24ADCC2455D90D09048EC83
打开本机网卡，并将打印网卡打印的 ip 地址。需要注意的是，由于本机网卡有两个绑定的 ip 地址，故需要将两个 ip 地址都打印出来。

## Slide 7
开发与实现过程——获取MAC地址
e7d195523061f1c074694c8bbf98be7b1e4b015d796375963FD28840057458461C7CA0DAD340D15583DEDFC2E3241C4F392EF3A8B4D067B40CF4F149DD7E51F346B0CAB1BCCF6DB2480C67273C6C9E4CE0F3004E5C3397E9DBB399E827F1A1B4315D31B4A1FB924AA6F0CE797FFD0048F7FA626F7785968C67936054B24ADCC2455D90D09048EC83
无论是获取本机 mac 地址或下一跳的目标 mac 地址，都通过该函数完成，区别在于传入 的参数。通过参入不同的目标 ip 地址作为参数，就可以构造不同的 ARP 数据报获得目标 ip 的 mac 地址;init 参数代表是否为获取本机 mac 地址，默认情况下 init = 0，代表获取的 是非本机 mac 地址，在路由器初始化阶段 init = 1。在发送完 ARP 请求并进行捕获的过程 中，需要对捕获到的 ARP 数据报进行过滤，判断是否是自己发出的 ARP 请求的回应数据 报。如果是非本机的、请求得到的 mac 地址，则将其加入 ARP 表中。

## Slide 8
开发与实现过程——接收并转发处理报文
e7d195523061f1c074694c8bbf98be7b1e4b015d796375963FD28840057458461C7CA0DAD340D15583DEDFC2E3241C4F392EF3A8B4D067B40CF4F149DD7E51F346B0CAB1BCCF6DB2480C67273C6C9E4CE0F3004E5C3397E9DBB399E827F1A1B4315D31B4A1FB924AA6F0CE797FFD0048F7FA626F7785968C67936054B24ADCC2455D90D09048EC83
接收到数据报后，首先需要检查校验和，如果校验和不正确则直接丢弃。之后判断目标 MAC 地址是否为路由器自己，如果不是则丢弃，如果是则判断目标 IP 地址是否为路由器自己。由于本实验中路由器仅进行转发投递的工作，故目标 IP 地址为路由器自己时也不需要处理，仅在目标 IP 不指向自己时进行进一步操作。如果目标 IP 地址不指向自己，那么判断是否目标 IP 与路由器与路由器处于同一网络中。 如果处于同一网络中，那么重新组装报文后直接转发投递即可；如果不处在同一网络中， 则需要查询路由表，如果路由表中无此项则抛弃，若有，则查询 ARP 表是否拥有下一跳 的 MAC 地址，若有，则可以重新组装报文后转发投递，若无，则需要发出 ARP 请求得到 下一跳的 MAC 地址后再组装报文、转发投递。

## Slide 9
开发与实现过程——转发处理
e7d195523061f1c074694c8bbf98be7b1e4b015d796375963FD28840057458461C7CA0DAD340D15583DEDFC2E3241C4F392EF3A8B4D067B40CF4F149DD7E51F346B0CAB1BCCF6DB2480C67273C6C9E4CE0F3004E5C3397E9DBB399E827F1A1B4315D31B4A1FB924AA6F0CE797FFD0048F7FA626F7785968C67936054B24ADCC2455D90D09048EC83
在转发投递时，由于路由器的工作特性，需要将源 MAC 地址和目的 MAC 地址都进行更改，并更改 TTL。此外，还需要在最后一步重新计算校验和，因为 IP 数据报头部发生了变
化

## Slide 10
开发与实现过程——路由表的删除、打印、添加
e7d195523061f1c074694c8bbf98be7b1e4b015d796375963FD28840057458461C7CA0DAD340D15583DEDFC2E3241C4F392EF3A8B4D067B40CF4F149DD7E51F346B0CAB1BCCF6DB2480C67273C6C9E4CE0F3004E5C3397E9DBB399E827F1A1B4315D31B4A1FB924AA6F0CE797FFD0048F7FA626F7785968C67936054B24ADCC2455D90D09048EC83
为了不影响服务器的正常工作，需要使用多线程来监听对路由表的操作。在本实验中，支持对路由表的插入、删除以及打印。由于实现较为简单，在插入路由表项时，没有对输入
信息作合法性检验，默认用户输入的是正确格式的 ipv4 地址

## Slide 11
测试方法与过程
e7d195523061f1c074694c8bbf98be7b1e4b015d796375963FD28840057458461C7CA0DAD340D15583DEDFC2E3241C4F392EF3A8B4D067B40CF4F149DD7E51F346B0CAB1BCCF6DB2480C67273C6C9E4CE0F3004E5C3397E9DBB399E827F1A1B4315D31B4A1FB924AA6F0CE797FFD0048F7FA626F7785968C67936054B24ADCC2455D90D09048EC83
在虚拟机中打开四台配置好的虚拟机，分别是1，2，3和4。其中，1号设备和4号设备为终端设备，2号设备为需要运行路由程序的设备，3号设备为另一台路由器。所有4台设备的IP地址已经全部分配好，所有4台设备已经安装好x86的VC++运行时环境。其中3号设备的路由功能已经全部开启，但仍需要每次开机后手动添加路由表项 route ADD 206.1.1.0 MASK 255.255.255.0 206.1.2.1 。
完成程序后，将exe文件放入2号设备，在2号设备中运行，通过1号设备ping4号设备测试结果。
测试结果如右图所示：

## Slide 12
THANK YOU
e7d195523061f1c074694c8bbf98be7b1e4b015d796375963FD28840057458461C7CA0DAD340D15583DEDFC2E3241C4F392EF3A8B4D067B40CF4F149DD7E51F346B0CAB1BCCF6DB2480C67273C6C9E4CE0F3004E5C3397E9DBB399E827F1A1B4315D31B4A1FB924AA6F0CE797FFD0048F7FA626F7785968C67936054B24ADCC2455D90D09048EC83